面板功能

| 1.支持多点触控的电容式触摸屏 台式机采用7英寸彩色显示屏，分辨率为800 x 480p。电容式多点触摸屏支持视频播放和数据绘制。 2.后退键 3.主页键 4.系统菜单键 此键将进入系统菜单，其中可以配置用户帐户、系统设置和日志记录。也可以在系统菜单屏幕上访问“帮助”菜单。 5.稳定性指标 6.当前日期 | 7.当前时间 8.主读数 9.电极图标 10.校准信息：电极条件、偏移、斜率、日期和时间 11.校准液托盘 12.温度读数 测量设置菜单 打开传感器设置参数 14.用户名（默认显示） | 15.直接/自动保持读数 当选择Direct/Autohold时，当达到测量稳定性时，测量读数保持在显示器上。此选项消除了稳定性的主观性质，因为不会使用未达到平衡的测量值。如果未选择，则会连续显示样本测量值。 16.日志空间可用性 17.日志记录开始 18.USB连接状态 19.外围设备连接状态 20.无线网络连接状态 |
| --- | --- | --- |

用户                    设置

| 自定义用户 可以创建新的管理员帐户或标准用户帐户。可以针对特定的可访问性配置标准帐户。 用户账户管理 管理员可以从帐户管理屏幕创建和管理帐户 | 网络屏幕 确定如何通过网络设置共享测量日志。用户可以选择通过以太网或Wi-Fi连接的网络，也可以选择禁用。 系统屏幕 系统屏幕允许用户配置选项，如：时间、日期、语言、仪表ID、小数分隔符、背光保护程序、音频信号、启动教程和出厂设置恢复。 | 连接和打印屏幕 激活连接选项以允许仪表连接到其他设备。 ·FTP访问仪表，允许将日志文件传输到FTP站点并连接仪表FTP 服务器到客户端进行日志下载。 ·Meter web服务器，允许将日志文件下载到web客户端。 ·发送电子邮件，允许通过电子邮件传输日志文件。 信息屏幕 显示有关仪表、信道序列号和Wi-Fi固件版本的信息。 |
| --- | --- | --- |

日志调用               帮助

| 日志历史记录和共享 该项目允许用户访问和管理（选择、删除和共享）测量数据。只有生成数据的用户才能访问该用户创建的日志。 数据可以以表格形式查看（包括日期、时间和注释），也可以以图表形式绘制。 日志文件可以通过USB、FTP、网络服务器和电子邮件共享。 曲线视图 | 表视图 日志详细信息 点击信息图标可显示日志详细信息，如用户和配置文件名称、仪器名称和序列号、通道、批次信息以及GLP数据。 | 车载帮助 HELP（帮助）菜单支持用户通过文本和视频教程简要概述系统的主要功能。 |
| --- | --- | --- |

测量设置

| 校准 自定义校准选项，如上次校准、校准类型（自动、手动）、校准提醒（禁用、每日、定期）、细胞常数、校准点。 报警配置 报警配置允许用户设置测量参数的上限和下限阈值。 当参数启用且测量值超过上限值或降至下限值以下时，将触发警报，并将与声音警报一起出现在消息横幅上（如果启用了报警蜂鸣器）。 | 阅读查看 自定义测量选项，如参数、分辨率、稳定性标准、读取模式。 记录 可以在此选项菜单下配置日志记录类型（自动、手动或自动保持）、采样周期（自动）、日志记录分辨率、文件名（选择手动类型）、日志注释和信息、样本ID（增量或手动）。 | 温度 自定义温度选项，如“源”、“单位”（摄氏度、华氏度、开尔文）、补偿算法（线性、非线性、标准或禁用）、“参考温度”和“温度系数”。 配置文件 配置文件是一种传感器设置，包括所需的测量单位、温度单位、显示偏好和报警阈值选项。 保存后，可以为需要类似配置的应用程序加载配置文件。 |
| --- | --- | --- |

浏览查看

| 查看配置 从视图屏幕中选择首选显示。选择选项：基本、简单GLP、完整GLP、图形、表格。 完整GLP视图 除了选择简单GLP选项时显示的数据外，屏幕还显示：电极符号、使用过的缓冲液托盘以及校准日期和时间。 | 基本视图 基本屏幕显示测量值、测量单位以及温度源。 曲线视图 选择“Graph”后，测量值将绘制为图形。 | 简单GLP视图 除了选择基本选项时显示的数据外，屏幕还显示：上次校准日期和时间以及偏移值。 表格 选择“table”后，测量值将以表格形式显示（包括日期、时间和日志记录过程中的注释）。最新的数据显示在表格的顶部。 |
| --- | --- | --- |

电极支架

HI6321配备了具有柔性臂的HI764060电极支架。

支架可以快速安装在两侧，并在样品容器中进行测量时为电极提供安全支撑。

后部端口

USB-C或PC输出口       USB-A或键盘口

开关键  电源线端口          以太网端口         电导率电极插口

外围设备端口